## Slide 1
ITM3
Projet - LU2IN013 Soutenance Finale

## Slide 2
Objectifs du projet
  Concevoir une interface interactive pour visualiser et simuler les déplacements du robot dans un environnement simulé.
  Créer des stratégies
(tracer carré, foncer mur, suivre balise)
  Acquérir les compétences nécessaires à la gestion de projet et au travail collaboratif.

## Slide 3
Interface 2D
Grandes étapes du projet
Robot Réel
Interface 3D
Initialisation des composants du simulateur : environnement, entités robotiques, gestion des collisions, enregistrement des actions (logging), stratégies de base, et rendu 3D.
Ajout des éléments de l’interface 2D dans l’interface 3D, création de la balise, ajout de la stratégie suivre balise
Création d’un adaptateur pour utiliser toutes nos stratégies avec le robot réel, gestion des problèmes de l’API

## Slide 4
Interface 2D
Grandes étapes du projet
Robot Réel
Interface 3D
Initialisation des composants du simulateur : environnement, entités robotiques, gestion des collisions, enregistrement des actions (logging), stratégies de base, et rendu 3D.
Ajout des éléments de l’interface 2D dans l’interface 3D, création de la balise, ajout de la stratégie suivre balise
Création d’un adaptateur pour utiliser toutes nos stratégies avec le robot réel, gestion des problèmes de l’API

## Slide 5
Interface 2D
robot crash
Stratégie tracer carré
avancer vers mur
Touches :
a : avancer
p : touner g
i : tourner d
o : avancer
c : tracer carré
r : auto
m : avancer vers mur

## Slide 6
Interface 2D
Grandes étapes du projet
Robot Réel
Interface 3D
Initialisation des composants du simulateur : environnement, entités robotiques, gestion des collisions, enregistrement des actions (logging), stratégies de base, et rendu 3D.
Ajout des éléments de l’interface 2D dans l’interface 3D, création de la balise, ajout de la stratégie suivre balise
Création d’un adaptateur pour utiliser toutes nos stratégies avec le robot réel, gestion des problèmes de l’API

## Slide 7
Grandes étapes du projet
Robot Réel
Interface 3D
Initialisation des composants du simulateur : environnement, entités robotiques, gestion des collisions, enregistrement des actions (logging), stratégies de base, et rendu 3D.
Ajout des éléments de l’interface 2D dans l’interface 3D, création de la balise, ajout de la stratégie suivre balise
Création d’un adaptateur pour utiliser toutes nos stratégies avec le robot réel, gestion des problèmes de l’API
Interface 2D

## Slide 8
Interface 3D
Vue avant avec balise
Vue arrière avec balise

## Slide 9
  La visualisation sous plusieurs angles dans l’interface 3D
Vue avant
Vue du dessus
Vue arrière
Vue cote

## Slide 10
Grandes étapes du projet
Robot Réel
Interface 3D
Initialisation des composants du simulateur : environnement, entités robotiques, gestion des collisions, enregistrement des actions (logging), stratégies de base, et rendu 3D.
Ajout des éléments de l’interface 2D dans l’interface 3D, création de la balise, ajout de la stratégie suivre balise
Création d’un adaptateur pour utiliser toutes nos stratégies avec le robot réel, gestion des problèmes de l’API
Interface 2D

## Slide 11
Interface 2D
Grandes étapes du projet
Robot Réel
Interface 3D
Initialisation des composants du simulateur : environnement, entités robotiques, gestion des collisions, enregistrement des actions (logging), stratégies de base, et rendu 3D.
Ajout des éléments de l’interface 2D dans l’interface 3D, création de la balise, ajout de la stratégie suivre balise
Création d’un adaptateur pour utiliser toutes nos stratégies avec le robot réel, gestion des problèmes de l’API

## Slide 12
Robot Réel - Stratégie carré
Le robot exécute une séquence composée de déplacements droits et de virages à 90°.
Cette stratégie lui permet de tracer un carré, en simulation comme en conditions réelles.
  Le robot avance sur une distance fixée.
  Il tourne de 90° à gauche.
  Il répète cette séquence quatre fois.
  Il revient à son point de départ, formant ainsi un carré.

## Slide 13
Robot Réel - Stratégie arrêt mur
  Utilisation d’un capteur de distance
  Le robot lit en temps réel la distance au mur
  Une seuil de distance est définie
  Tant que la distance > seuil, le robot avance
  Dès que la distance ≤ seuil, le robot s’arrête
Le robot commence par activer son capteur de distance, qui lui permet de mesurer en continu l’espace le séparant d’un mur. Il avance automatiquement jusqu’à atteindre une distance seuil prédéfinie, puis s’arrête afin d’éviter toute collision.

## Slide 14
Robot Réel - Stratégie suivre balise
Le robot détecte une balise colorée via la caméra, calcule son décalage horizontal dans l'image (en pixels), et ajuste sa trajectoire en conséquence. Il avance tant que la balise est centrée, et tourne automatiquement pour la recentrer.
Étapes de traitement
  Capture image caméra (format RGB)
  Conversion en HSV pour faciliter la détection de couleurs
  Application de 4 masques (rouge, bleu, vert, jaune)
  Détection des contours et calcul du barycentre si > 500 px²
  Décision moteur :
1 . si balise à gauche → virage droite
2 . si balise à droite → virage gauche
3 . sinon → tout droit
  Arrêt de sécurité si collision (estCrash) ou balise perdue trop longtemps

## Slide 15
Robot Réel - Stratégie AUTO
Dans cette stratégie, le robot se déplace de façon autonome et s’arrête automatiquement dès qu’il détecte un obstacle sur son chemin.
  Le robot avance en appliquant deux vitesses différentes sur chaque roue, ce qui génère une trajectoire courbe. Lorsque les vitesses des roues sont égales, il avance en ligne droite. Sinon, il décrit une courbe."
  Lorsqu’il détecte un obstacle, il s’arrête immédiatement.
  Ensuite, il redémarre dans une nouvelle direction en changeant ses vitesses de manière aléatoire.

## Slide 16
  La possibilité de piloter les robots via le clavier
  Contrôle le robot avec les flèches (haut/bas/gauche/droite).
  Capteur mesure la distance avec getDistanceA.
  Touche P pour arrêter le mode
  S’arrête si obstacle à moins de 50 mm.
Ce mode permet de contrôler le robot avec les touches directionnelles, tout en intégrant un système de détection pour s’arrêter automatiquement en cas de proximité avec un obstacle.
Ce mode permet de contrôler le robot avec les touches directionnelles, tout en intégrant un système de détection pour s’arrêter automatiquement en cas de proximité avec un obstacle.

## Slide 17
  Nos environnements sont conçus pour être indépendants des interfaces
(les robots continuent de fonctionner même une fois les interfaces fermées).

## Slide 18
Merci de votre attention....